E/S ANALÓXICAS

- Entrada analóxica: medida potenciómetro.

- Obxectivo: Traballar coas entradas analóxicas.

- Descrición: Realizar un programa que lea o valor de tensión analóxico dun potenciómetro e trasfira o valor ao computador por USB. Proponse que se fagan os cálculos do escalado correspondente á tensión real.

- Funcións de referencia:

  - analogRead(CANLE): lectura de entrada analóxica da canle XX.

  - float: Formato numérico real (coma flotante).

  - Escalado do convertedor analóxico/dixital do Arduíno:

    - Convertedor A/D de 10 bits unipolar.

    - Coneversión da lectura:

      - 0 V ( “0”.

      - 5 V ( “1023”.

  - Serial.begin(BAUDIOS) : config. comunicación serie.

  - Serial.println(DATO): envía dato por porto serie USB.

- Esquema eléctrico:

- Código de exemplo:

int lectura;      	//  Para almacenar a lectura de 10 bits (0 a 1023)

float tension;    	// Para almacenar o valor escalado en voltios (0...+5)Vdc

void setup()

{

Serial.begin(9600);  	// Inicialización porto serie

}

void loop()

{

lectura=analogRead(0);          // Función que devolve o valor discreto do sinal

tension=(lectura/1023.0)*5;     	// ESCALADO --> 5V <--> 1023

// .0 forza a division real (coma flotante)

Serial.println(tension);        //Envía o valor de tension escalado ao porto serie.

}

- Sensor crepuscular.

- Obxectivo: Trabalar con sensores analóxicos reais.

- Descrición: Programa que analice o nivel de luz recollido por unha LDR e que faga soar un zumbador e unha luz de apoio segundo respectivos niveis de luz ambiente.

- Funcións de referencia: As mesmas ca nos exemplos anteriores.

- Esquema eléctrico:

- Código de exemplo:

int nivel_luz;      // Para almacenar o nivel de luz con 10 bits (0 a 1023)

int ledPin=2;

int zumbadorPin=3;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin,OUTPUT);

pinMode(zumbadorPin,OUTPUT);

}

void loop()

{

nivel_luz=analogRead(0);          // Función que le o valor binario lido na canle 0

if(nivel_luz<1000)  digitalWrite(zumbadorPin,HIGH);

else digitalWrite(zumbadorPin,LOW);      // Por debaixo dun primeiro nivel

// soa o zumbador (ALARMA)

if(nivel_luz<800) digitalWrite(ledPin,HIGH);

else  digitalWrite(ledPin,LOW); 	// Por debaixo doutro nivel

// acéndese o LED (luz de apoio)

Serial.println(nivel_luz);       				 //Envía o nivel de luz ao porto serie.

}

- Saída analóxica: regulador de intensidade de luz.

- Obxectivo: Facer uso das saídas analóxicas e introducir os bucles : for e while.

- Descrición:  Facer un programa que vaia aumentando e diminuíndo a intensidade dun LED en 5 escalóns.

- Funcións de referencia:

  - PWM (Pulse With Modulation) : modulación da anchura do pulso: Son saídas dixitais que permiten emular un sinal analóxico de valor medio modulable. Ver fig. seguinte:

Fig 5.9.1 – Funcionamento saídas analóxicas PWM.

    - Na placa están indicadas con (n)-P.

    - O escalado da PWM é de 8 bits:

      - “0” ( 0 V.

      - “255” ( 5 V.

  - analogWrite(canle,valor) : escribe na saída analóxica PWM. Non hai que indicar nada na configuración da saída PWM.

  - Bucles:

    - while(condición) { ….. }

    - for (inicialización;condición repetición;actualización)  { ….. }

- Esquema eléctrico:

- Código de exemplo:

int analoxicaOut = 3;         // Dicimos que imos traballar coa saída PWM 3 (3-P)

void setup()

{

// Nas saídas analóxicas non é preciso configurar nada.

}

void loop()

{

for (int i=0;i<=255;i+=50)   			// +=50 --> i=i+50

{					// Bucle intensidade crecente

delay(1000);

analogWrite(analoxicaOut,i);

}

for(int i=255;i>=0;i-=50)    		 // (i-=50 --> i=i-50

{				// Bucle intensidade crecente

delay(1000);

analogWrite(analoxicaOut,i);

}

}

- Saída analóxica: regulador de intensidade de luz.

- Descrición:  Facer un programa que vaia aumentando e diminuíndo a intensidade dun LED suavemente en 255 niveis.

- Funcións de referencia:

Empregar bucles cun incremento de 1 unidade.

- Código de exemplo:

int analoxicaOut = 3;         // Dicimos que imos traballar coa saída PWM 3 (3-P)

void setup()

{

// Nas saídas analóxicas non é preciso configurar nada.

}

void loop()

{

for (int i=0;i<=255;i++)   			// //  i = i+1

{					// Bucle intensidade crecente

delay(1000);

analogWrite(analoxicaOut,i);

}

for(int i=255;i>=0;i--)    		 //  i = i-1

{				// Bucle intensidade decrecente

delay(1000);

analogWrite(analoxicaOut,i);

}

}

- Manexo LED RGB.

- Descrición:  Programa sinxelo para xerar 8 tonalidades de cor.

- Código de exemplo:

int pinR = 11;

int pinG = 12;    // Definición conexións

int pinB = 13;

int espera=1000;

void setup()

{

pinMode (pinR,OUTPUT);

pinMode (pinG,OUTPUT);

pinMode (pinB,OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(pinR,LOW);

digitalWrite(pinG,LOW);

digitalWrite(pinB,LOW);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,LOW);

digitalWrite(pinG,LOW);

digitalWrite(pinB,HIGH);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,LOW);

digitalWrite(pinG,HIGH);

digitalWrite(pinB,LOW);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,LOW);

digitalWrite(pinG,HIGH);

digitalWrite(pinB,HIGH);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,HIGH);

digitalWrite(pinG,LOW);

digitalWrite(pinB,LOW);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,HIGH);

digitalWrite(pinG,LOW);

digitalWrite(pinB,HIGH);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,HIGH);

digitalWrite(pinG,HIGH);

digitalWrite(pinB,LOW);

delay(espera);

digitalWrite(pinR,HIGH);

digitalWrite(pinG,HIGH);

digitalWrite(pinB,HIGH);

delay(espera);

- Emitir tonos sonoros.

- Obxectivo: Xerar tonos de distintas frecuencias

Descrición: Xerar un tren de impulsos coa frecuencia de cada unha das notas. O "ton"  é calculado en función do inverso da frecuencia da nota.

- Funcións de referencia:

- delayMicroseconds(T);

- O tono pode calcularse en función do inverso da frecuencia da nota.

e.x.) nota LA: 440 Hz   T =1/440Hz=2,272ms=2272us

- Esquema eléctrico:

- Ampliación: Facer unha función que acepte como parámetro a frecuencia do tono e xere o mesmo.

- Código de exemplo:

int speakerOut =7;

void setup(){

pinMode (speakerOut, OUTPUT);

}

void loop() {

void loop() {

for (int i = 0; i < 100; i++){   // Nota Do -->3834 ms

digitalWrite(speakerOut,HIGH);

delayMicroseconds(1915);      // Espera un semiperíodo

digitalWrite(speakerOut, LOW);

delayMicroseconds(1915);

}

for (int i = 0; i < 100; i++){       //Nota La --> 2272 ms

digitalWrite(speakerOut,HIGH);

delayMicroseconds(1136);      // Espera un semiperíodo

digitalWrite(speakerOut, LOW);

delayMicroseconds(1136);

}

- Proxecto integrador: Climatizador automático.

- Obxectivo:

Con este proxecto preténdese integrar as distintas formas de E/S do sistema Arduíno sobre unha maqueta dun proceso físico real. Tamén se introducirán os sistemas de regulación automática con realimentación.

O esquema típico dun sistema de control dixital sobre un proceso con sensores e actuadores analóxicos responde ao esquema seguinte:

Fig 5.12.1- Regulador dixital sobre proceso analóxico

- Descrición:

Realizar un sistema de control automático da temperatura dun recinto pechado. Este recinto pode simularse cunha caixa de plástico na que practicaresmos uns buratos para a ventilación. Na Fig. 5.2 pode verse unha imaxe da maqueta co circuíto xa montado.

Fig. 5.12.2 - Maqueta climatizador

Deseñarase  o circuíto electrónico e un programa coas seguintes especificacións:

- A temperatura medirase mediante un sensor de temperatura integrado LM35. Este da unha tensión de 10 mV / ºC.

- A consigna (temperatura desexada) poderá axustarala o usuario mediante un potenciómetro.

- O conxunto calefactor está formado por unha lámpada e un pequeño ventilador difusor do calor.

- O enfriador é un ventilador que permitirá a entrada de aire fresco do exterior cando sexa preciso.

- O algoritmo deberá facer funcionar a distintas intensidades o ventilador-enfriador ou a lámpada calefactora prpoorcionalmente á desviación da temperatura real. Será preciso empregar saídas PWM analóxicas.

- Dispoñerase dun zumbador que soará cando a temperatura real estea desviada en máis 15 ºC da consigna marcada.

- Funcións de referencia: As vistas en no conxunto das montaxes anteriores.

- Esquema eléctrico:

Fig. 5.12.3 – Esquema eléctrico do climatizador

- Fotos dos circuítos:

Nas seguintes imaxes pode verse o detalle da disposición física das distintas partes do circuíto.

Fig 5.12.4 -  Protoboard interior.

Hai que destacar que se debe instalar un disipador no transistor que controla a lámpada, xa que deberá disipar unha potencia bastante elevada.

Fig 5.12.5 – Protoboard exterior.

- Código de exemplo:

int tempPin=0,consPin=1,zumbadorPin=8,quenPin=10,enfPin=9;  // Asignacion de E/S

int tempDisc,consDisc;          // Variables para conter os valores dixitalizados

float temperatura,consigna;  //Valores xa escalados.

int quentar,enfriar;                // Valores de actuación para saída analóxica

void setup()

{

pinMode(zumbadorPin,OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

// LECTURA SENSORES ANALÓXICOS:

tempDisc=analogRead(tempPin);

temperatura=5*100*(tempDisc/1023.0);     // Lectura temperatura LM35 e escalado

//Para evitar desbordamento--> Facer antes a division /1023.0

consDisc=analogRead(consPin);        // Lectura potenciómetro consigna

consigna=5*100*(consDisc/1023.0);

// ALGORITMO DE CONTROL:

if(temperatura > consigna)

{

analogWrite(quenPin,0);                       // Desactiva quentador

enfriar=(temperatura-consigna)*25;      // Enfriar proporcionalmente á desviación (25% / ºC)

if (enfriar>99) enfriar = 100;                   // Para evitar desbordamento saída analóxica

analogWrite(enfPin,enfriar*(255/100));  // Escalado saída PWM (8 bits)

}

else

{

analogWrite(enfPin,0);                           // Desactiva enfriador

quentar=(consigna-temperatura)*25;     // Quentar proporcionalmente á desviación

if (quentar>99) quentar = 100;

analogWrite(quenPin,quentar*(255/100));  // Aplicar actuación quentador

}

// PRESENTACIÓN EN PANTALLA:

Serial.print("\nConsigna: ");

Serial.print(consigna);

Serial.print("\t\tTemperatura: ");

Serial.print(temperatura);

if (abs(temperatura-consigna) <1) Serial.print ("\t\tOBXECTIVO ACADADADO");

else if(temperatura < consigna)

{

Serial.print("\t\tQuentando (%): ");

Serial.print(quentar);

}

else

{

Serial.print("\t\tEnfriando (%): ");

Serial.print(enfriar);

}

// XESTIÓN DE ALARMAS:

if(abs(temperatura-consigna) > 15)

{

digitalWrite(zumbadorPin,HIGH);

Serial.print("\t ALARMA: TEMPERATURA MOI DESVIADA !!!!");

}

else digitalWrite(zumbadorPin,LOW);

}

- Monitorización en pantalla:

Capturas de pantalla dos diferentes estados polos que pode pasar a monitorización do climatizador:

-Quentando a máxima potencia:

- Quentando máis lentamente:

- Consigna acadada:

- Enfriando:

- Temperatura fora dun rango de +/- 15 º C da consigna: